# 가루나 그래뉼 또는 액체 크리너의 시간에 따른 용해도 측정

(Measuring the Time Dependent Solubility of Pulverized, Granulated or Liquid Cleaners)

적합한 모델:

문제점:

표면 활성 물질의 효과는 그들의 용해도에 의해 결정되어진다. 세정제나 세제 및 계면활성제는 다른 형태들로(가루, 그래뉼, 타블렛, 연고, 액체) 사용된다. 최적의 효과를 얻기 위해, 표면 활성 물질을 빨리 용해시키기 위한 신속한 공정이 필요하다. 현재까지는 용해되는 행동양식을 시험하기 위해서는 상대적으로 많은 시간 및 장비에 의존하였다. 지금까지는 현장에서 또는 공정 내에서, 또는 장치에서의 테스트나 검사는 거의 불가능하였다.

Representation of the Time Dependent Dissolving Behavior of Surfactants in a Watery Solution

해결책:

온라인 표면장력계는 연속적으로 표면장력을 기록하여 액체에서 표면 활성물질의 용해되는 행동양식을 측정할 수 있다. 이 경우 용해되는 시간에 대한 행동양식과 온도에 대한 행동양식을 결정하는 것이 가능하다. 뿐만 아니라, 물질의 형태나 분량에 대해서도 비교 분석할 수 있다. 검사에 필요한 시간은 물질이 얼마나 빨리 용해되고 가열되느냐에 따라 달라진다. 온라인 측정은 빠르고 연속적으로 표면장력과 그 변화를 기록할 수 있다. 윈도우 소프트웨어를 사용하여 데이터를 온라인으로 기록하고 저장하여 전송하고 그래프로 표현할 수 있다. PC 한 대에 여러 대의 표면장력계를 연결하는 수평 분석도 가능하다. 온라인 표면장력계의 이동성은 또한 각각의 특수한 공정이 필요할 때 현장에서 바로 분석할 수도 있게 한다.

Influence of Temperature on the Surface Tension of a Watery Surfactant Solution